ПРИМЕР:

19 июня 2019 года наблюдался

, начало в 1230, закончился в 1310. После таяния измерено 26 делений стакана.

Согласно Приложения В (РД 52.04.563–2013) о граде, как неблагоприятном гидрометеорологическом явлении, информацию подают при возникновении и окончании града.

Опасным явлением град считается при достижении его диаметра 20 мм и более (Приложение А, РД 52.04.563–2013).

Для определения диаметра градин необходимо собрать 10 наиболее крупных градин в любой чистый прозрачный сосуд (желательно стеклянный). После того как градины растают, следует измерить количес тво талой воды осадкомерным стаканом. Средний диаметр градин определяется по таблице 14.1. (стр. 127 Наставление ГМС и постам. Выпуск 3, часть 1).

В нашем примере после таяния было измерено 26 делений стакана, переводим по таблице и получаем диаметр града 22 мм. Значит это опасное явление.

В 1230 – начало НГЯ

В 1310 – НГЯ закончилось как ОЯ

В кодовой форме WAREP:

| Возникновение НГЯ | WWAP 1906 191230 30710 89 |
| --- | --- |
| Возникновение ОЯ | WWHP 1906 191310 30710 90 90607 93222 |

15 мая 2018 года наблюдался ветер:

10.05 -  направление 2100 средняя скорость 16 м/с, порыв 20 м/с

10.16 - 2100 - 20 м/с, порыв 26 м/с

10.30 - 2100 - 27 м/с, порыв 31 м/с

10.46 - 2000 - 20 м/с, порыв 22 м/с

11.05 - 2000 - 10 м/с, порыв 12 м/с

11.50 - 1900 - 6 м/с, порыв 9 м/с

Согласно Приложения В (РД 52.04.563–2013) о ветре, как неблагоприятном гидрометеорологическом явлении, информацию подают при достижении максимальной скорости ветра 12 м/с (возникновение), далее усиление при достижении 15 м/с и далее через 5 м/с (до достижения критерия ОЯ) и окончание, когда максимальная скорость ветра станет менее 12 м/с.

Опасным явлением ветер считается при достижении средней скорости ветра 20 м/с и более или максимальная скорость ветра 25 м/с и более (Приложение А), усиление ОЯ по ветру подаётся через каждые 5 м/с (Приложение Г).

10.05 -  2100 средняя скорость 16 м/с, порыв 20 м/с – возникновение НГЯ

10.16 - 2100 - 20 м/с, порыв 26 м/с – возникновение ОЯ

10.30 - 2100 - 27 м/с, порыв 31 м/с – усиление ОЯ

10.46 - 2000 - 20 м/с, порыв 22 м/с

11.05 - 2000 - 10 м/с, порыв 12 м/с – окончание ОЯ, переход в НГЯ

11.50 - 1900 - 6 м/с, порыв 9 м/с – окончание НГЯ

В кодовой форме WAREP:

| Возникновение НГЯ | WWAP 1805 151005 30710 10 1211620 |
| --- | --- |
| Возникновение ОЯ | WWHP 1805 151016 30710 11 1212026 |
| Усиление ОЯ | WWHP 1805 151030 30710 11 1212731 |
| Окончание ОЯ | WOHP 1805 151105 30710 11 1201012 7//001 |
| Окончание НГЯ | WOAP 1805 151150 30710 10 1190609 7//001 |